## Slide 1
Monitoramento da Variação do Nível Médio do Mar nas estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia 2001-2020
Apresentado por Salomão Soares
Monitoreo de la Variación del Nivel Medio del Mar en estaciones de la Red Permanente de Mareas para Geodesia 2001-2020
Notes: <número>

## Slide 2
Presentar los resultados referentes a la variación del nivel medio del mar en las estaciones de la RMPG.
tratamiento y análisis de observaciones de mareógrafos.
Período:
julio 2001 a
diciembro 2020
19,5 años
Objetivo
Notes: O estudo ora divulgado apresenta os resultados referentes à variação do nível médio do mar nas estações da RMPG provenientes do tratamento e da análise das observações maregráficas coletadas ao longo de 19,5 anos, contemplando o período de julho de 2001 a dezembro de 2020, os quais, agregados aos resultados do controle geodésico de estações maregráficas, fornecem séries temporais consolidadas com suas respectivas fichas de correlação de níveis atualizadas.

## Slide 3
Monitoramento da Variação
Do Nível Médio do Mar nas
Estações da Rede Maregráfica
Permanente para Geodésia
(RMPG) – 2001-2012
Análise do Nível Médio do Mar nas Estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG
2001-2015
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv67218.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101890.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101890.pdf
Evolución

## Slide 4
Esfuerzos importantes para mantenerse al día con las nuevas demandas propuestas para mejorar el componente vertical.
Red Geodésica Costera de Referencia – RGCR;
Reajuste de red altimétrica con números geopotenciales, REALT-2018;
Modelo para convertir altitudes geométricas a altitudes normales, hgeoHNOR2020;
International Height Reference System - IHRS.
Contexto

## Slide 5
Contexto
Concepto moderno de referencia vertical
Concepto clásico de referencia vertical
Fonte: SISTEMA DE REFERÊNCIA GEOCÊNTRICO PARA AS AMÉRICAS. Rio de Janeiro: Sirgas, dez. 2002. (Boletim informativo, n. 7). Preparado sob os auspícios de International Association of Geodesy - IAG, Instituto Panamericano de Geografía e Historia - IPGH e National Imagery and Mapping Agency - NIMA. Disponível em: http://sirgas.dgfi.tum.de/fileadmin/docs/ Boletines/bol_007.pdf. Acesso em: ago. 2021. Adaptado.

## Slide 6
6 estaciones activas
Imbituba (SC)
Arraial do Cabo (RJ)
Salvador (BA)
Fortaleza(CE)
Belém(PA)
Santana (AP)
1 estación inactiva
Macaé (RJ)
Resumen actual de la RMPG

## Slide 7
Sistema de adquisición de datos del nivel del mar:
A - Sensor Radar
B - Sensor Encoder
Sistema de telemetria
A - Antena GOES
B - Antena GSM
Resumen actual de la RMPG
Configuración de la estación
C - Backup local

## Slide 8
Resumen actual de la RMPG
Configuración de la estación
sistema de telemetría

## Slide 9
Resumen actual de la RMPG
Contribución al monitoreo del nivel del mar y alerta de tsunamis de la UNESCO.
Es parte del programa GLOSS-Brasil (Global Sea Level Observing System), un subprograma de GOOS-Brasil (Global Observing Ocean System)
Fonte: UNESCO. Intergovernmental Oceanographic Commission; FLANDERS MARINE INSTITUTE. Sea level station monitoring facility. Paris: IOC; Ostend: Vliz, [2021]. Disponível em: http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/. Acesso em: ago. 2021.

## Slide 10
Sensores meteorológicos: presión atmosférica (A); temperatura y humedad interna (B); precipitación de lluvia - pluviómetro (C); dirección y velocidad del viento - anemómetro ultrasónico (D); temperatura y humedad exterior (E).
Resumen actual de la RMPG
Configuración de la estación

## Slide 11
Procesamiento y análisis de observaciones de mareógrafos
Soluciones computacionales
MAREGRAF

## Slide 12
Procesamiento y análisis de observaciones de mareógrafos
Soluciones computacionales
SLP64

## Slide 13
Esquema de control geodésico de estaciones mareográficas
Control geodésico de mareógrafos

## Slide 14
Ensayo de Van de Casteele
{a} indica que el mareógrafo es perfecto;
{b} indica un retraso en la respuesta del mareógrafo, este retraso puede ser causado por problemas en el mecanismo de medición o por obstrucciones en el orificio del tubo sensor o mal dimensionamiento;
{c} fricción mecánica en el mareógrafo o mecanismo de boya en el tubo;
{d} error de escala que puede ser causado por mal dimensionamiento de engranajes, papel de registro, diámetro del hilo flotante, entre otros;
{e} error de escala en parte del registro;
{f} resbalones o saltos en el mecanismo del mareógrafo.

## Slide 15
Ensayo de Van de Casteele

## Slide 16
Nivelación geométrica científica

## Slide 17
GNSS
Estratégia de rastreio GNSS para CGEM | 
Objetivo | Vincular as RRNN dos circuitos de nivelamento do CGEM à estação RBMC
Tipo de Equipamento | Geodésico
Tempo de observação (horas/sessão) | 6
Número de sessões | 4
Taxa de coleta | 15 segundos
Máscara de elevação | 10°
Altura da Antena | Vertical
Orientação da Antena | Norte
Fixação da Antena | Pino de centragem forçada
Estratégia de processamento GNSS para CGEM | 
Coordenadas da estação de referência (RBMC) | Coordenadas semanais SIRGAS-CON
Solução do processamento | Fixa
Tipo de Levantamento | Relativo Estático
Correção do Centro de Fase da Antena | IGS
Constelação GNSS | GPS/GLONASS
Efemérides | Precisas
Modelo troposférico | -
Modelo ionosférico | -
Observáveis | L1/L2
Máscara de elevação | 10°

## Slide 18
Presentación de resultados
Detección de salto
Chart: Correção de saltos EM Salvador 2013

## Slide 19
Presentación de resultados
Análisis de resíduos anuales

## Slide 20
Presentación de resultados
Niveles medios mensuales del mar

## Slide 21
Movimiento vertical local
Presentación de resultados
Chart: RRNN
| 3103U | 3125C | 3122P | 3087J | 3125D | 3122S | 3012X | 3130B
Classe A | 0.011317
Classe B | 0.013479 | 0.011317 | -0.01517 | 0.039425 | 0.019425 | 0.072938 | -0.023818
Limites | 0.076634 | 0.076634 | 0.076634 | 0.076634 | 0.076634 | 0.076634 | 0.076634 | 0.076634
limite inferior | -0.044406 | -0.044406 | -0.044406 | -0.044406 | -0.044406 | -0.044406 | -0.044406 | -0.044406
Média | 0.016114 | 0.016114 | 0.016114 | 0.016114 | 0.016114 | 0.016114 | 0.016114 | 0.016114
IC95% | 0.041416 | 0.041416 | 0.041416 | 0.041416 | 0.041416 | 0.041416 | 0.041416 | 0.041416
IC95%inferior | -0.0091879 | -0.0091879 | -0.0091879 | -0.0091879 | -0.0091879 | -0.0091879 | -0.0091879 | -0.0091879
Chart: RRNN
| 3010C | 3010D | 3091U | 9303A | 9302Z | 3103V | 3130G | 3130H
Classe C | -0.15193 | -0.14436 | -0.16814 | -0.13787 | -0.18003 | -0.16003 | -0.2184 | -0.20752
Limites | -0.11644 | -0.11644 | -0.11644 | -0.11644 | -0.11644 | -0.11644 | -0.11644 | -0.11644
limite inferior | -0.22563 | -0.22563 | -0.22563 | -0.22563 | -0.22563 | -0.22563 | -0.22563 | -0.22563
Média | -0.17104 | -0.17104 | -0.17104 | -0.17104 | -0.17104 | -0.17104 | -0.17104 | -0.17104
IC95%inferior | -0.19386 | -0.19386 | -0.19386 | -0.19386 | -0.19386 | -0.19386 | -0.19386 | -0.19386
IC95% | -0.14821 | -0.14821 | -0.14821 | -0.14821 | -0.14821 | -0.14821 | -0.14821 | -0.14821
SANTOS, 2022. Assessment of local vertical variation aimed at the integrity of tide gauge time series. En prensa.

## Slide 22
Control geodésico de mareógrafos
Correlación de niveles
Presentación de resultados
Estações maregráficas | Constantes (m) |  |  |  |  | 
 | K1 | K2 | H1 | H2 | S1 | S2
Imbituba (SC) | 1,442 | 1,457 | 1,035 | 1,050 | 0,157 | 0,172
Arraial do Cabo (RJ) | 1,522 | 1,834 | 1,000 | 1,312 | 7,440 | 7,752
Macaé (RJ) | 1,132 | - | 0,596 | - | 7,968 | -
Salvador (BA) | 6,850 | 7,203 | 5,991 | 6,256 | 17,982 | 18,335
Fortaleza (CE) | 5,849 | 4,604 | 4,754 | 3,509 | 15,088 | 13,843
Belém (PA) | 2,519 | - | 1,641 | - | 28,304 | -
Santana (AP) | 2,230 | 2,173 | 0,888 | 0,831 | 25,280 | 25,223

## Slide 23
Presentación de resultados
Variación del nivel medio del mar
Mareógrafos | Variación del nivel medio del mar (mm/ano) * | Error estándar (mm/ano) | Período
Imbituba (SC) | 5,1 | ±0,9 | 2001-2020
Macaé (RJ) | 4,9 | ±1,2 | 2001-2015
Arraial do Cabo (RJ) | - | - | 2017-2020
Salvador (BA) | 2,7 | ±0,7 | 2004-2020
Fortaleza (CE) | 1,3 | ±0,4 | 2008-2019
Belém (PA) | - | - | 2019-2020
Santana (AP) | 2,9 | ±4,2 | 2005-2020
Estaciones GNSS | Variación de componente vertical (mm/ano) * | Período
Imbituba (SC) | 1,3 | 2014-2019
Salvador (BA) | 0,3 | 2015-2019
Fortaleza (CE) | -1,2 | 2014-2018
Mar - GNSS | Variación del nivel medio del mar absoluto (mm/ano)
Imbituba (SC) | 3,8
Salvador (BA) | 2,4
Fortaleza (CE) | 2,5

## Slide 24
Control geodésico de mareógrafos
Correlación de niveles
Presentación de resultados

## Slide 25
Control geodésico de mareógrafos
Correlación de niveles
Presentación de resultados

## Slide 26
Comentarios finales y perspectivas
Principales productos a disposición del usuario
Planillas de correlación de niveles actualizadas con la inclusión de la conexión geocéntrica
Serie temporal consolidada del nivel del mar
Archivos anuales de constantes armónicas
Datos diarios

## Slide 27
¡Muchas gracias!
Nossa missão: “Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”
ibge@ibge.gov.br

## Slide 28
Mediciones de los puntos de control de los sensores mareógrafos.
Medición GNSS y nivelación en estaciones SAT
Control geodésico de mareógrafos

## Slide 29
Comentarios finales y perspectivas
Los próximos pasos de la RMPG:
perfeccionamiento de técnicas y procedimientos que mejoren aún más su información y contribuyan al cumplimiento de su misión institucional.

## Slide 30
Control geodésico de mareógrafos

## Slide 31
Resumen actual de la RMPG
Estaciones activas
Notes: sendo todas autônomas, energizadas por painel solar, contando com régua de marés padrão RMPG, duplicidade nos sistemas de aquisição de dados de nível e de telemetria, além de sensores meteorológicos auxiliares

## Slide 32
Não
Fluxograma das etapas necessárias à determinação do NMM
Procesamiento y análisis de observaciones de mareógrafos
Sim
Não
Sim

## Slide 33
Control geodésico de mareógrafos
Correlación de niveles
Presentación de resultados